| 1. Общие данные. Введение. Разработка проекта территориального планирования “Генеральный план сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан” выполнена по заданию Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом №34 от 30 июня 2014 года. Цель работы Формирование стратегии и приоритетов устойчивого развития территории Анновского сельсовета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов. Основные задачи - Определение направлений территориального развития населенного пункта; - Установление границ функциональных зон с увеличением территорий индивидуального жилищного строительства; - Предложения по увеличению территорий зеленых насаждений общего пользования. При разработке проекта территориального планирования был проведен комплексный анализ: - исходных данных для планирования, - современного состояния территории сельсовета, проблем и направлений ее комплексного развития, - предшествующей градостроительной документации. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | №30(2)/14 - ГП |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт № 34 от 30.06.2014 г. |
| Изм | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
| Разработали | Даутова В.М. |  |  | Проект территориального планирования «Генеральный план сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан». | Стадия | Лист | Листов |
|  | Минязев М.А. |  |  |  | ГП | 3 | 69 |
|  | Афлятунов Р.Р. |  |  |  |  |  |  |
| ГАП | Даутова В.М. |  |  |  | МУП «Архитектура и градостроительство» муниципального района Белебеевский район РБ |
| ГИП | Ахметзянов Д.А. |  |  |  |  |

В процессе работы рассмотрены варианты дальнейшего территориального развития населенного пункта, разработаны проектные предложения по функциональному зонированию территории сельсовета, развитию его архитектурно – планировочной и транспортной структуры, инженерной подготовке, инженерному обеспечению.

Основные показатели по проекту

За исходный год на момент обследования при разработке генерального плана принят 2014 год. Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2024 год, расчетный срок - 2034 года.

Площадь сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район в существующих границах – 14011 га. Земли населенных пунктов – 394,2 га.

Таблица 1.Площадь населенных пунктов

сельского поселения Анновский сельсовет в существующих границах

|  | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АННОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | Площадь территории (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 394,2 |
| 1 | с. Анновка | 145,9 |
| 2 | д. Красноречка | 34,6 |
| 3 | д. Орловка | 35,1 |
| 4 | д. Илькино | 127,4 |
| 5 | д. Чеганлы | 51,2 |

Площадь территории населенных пунктов сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район в проектных границах – 456,6 га.

Таблица 2. Площадь населенных пунктов

сельского поселения Анновский сельсовет в проектных границах

|  | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АННОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | Площадь территории (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 456,6 |
| 1 | с. Анновка | 170,6 |
| 2 | д. Красноречка | 40,1 |
| 3 | д. Орловка | 55,1 |
| 4 | д. Илькино | 139,6 |
| 5 | д. Чеганлы | 51,2 |

Численность населения в сельском поселение на 2014 год – 895 чел.

Таблица 3. Численность населения на 2014 год

сельского поселения Анновский сельсовет

|  | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АННОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 895 |
| 1 | с. Анновка | 333 |
| 2 | д. Красноречка | 4 |
| 3 | д. Орловка | 1 |
| 4 | д. Илькино | 415 |
| 5 | д. Чеганлы | 142 |

Расчетная численность населения  на 2034 год – 2207 чел.

Таблица 4. Расчетная численность населения на 2034 год

сельского поселения Анновский сельсовет

|  | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АННОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2207 |
| 1 | с. Анновка | 1049 |
| 2 | д. Красноречка | 100 |
| 3 | д. Орловка | 325 |
| 4 | д. Илькино | 591 |
| 5 | д. Чеганлы | 142 |

Проектные предложения генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 21.07.2014).

- СП 42.13330.2011 “СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция”  № 820 от 28.12.2010 г.

-  Республиканские нормативы  градостроительного проектирования Республики Башкортостан “Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан”, утвержденных Постановлением Правительства РБ №153 от 13.05.2008 г.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 21.07.2014).

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 28.06.2014).

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 21.07.2014).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 “Санитарно – защитные зоны и санитарная  классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

- СНиП 11.04-2003  “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждения градостроительной документации”.

- Федеральный закон “Об охране окружающей среды” №7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) от 10.01.2002 г.

- Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 28.12.2013, с изм. от 23.06.2014) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014).

- Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №244 от 26.05.2011г.

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Другие законодательные и нормативные документы, положения которых регламентируют градостроительную деятельность на территории муниципальных образований.

Использованные исходные материалы

Графические материалы:

-    Топографическая основа М 1:2000 (в электронном виде),

Текстовые материалы:

- Материалы, представленные Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

2. Анализ современного состояния.

2.1. Природные условия.

Климат. Климатическая характеристика приводится по метеостанции Аксаково по данным ТСН “Климат Республики Башкортостан” и СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”.  По климатическому районированию территории России для строительства сельское поселение Анновский сельсовет относится к климатическому подрайону I B.

Климат района континентальный, с сухой холодной зимой и жарким летом, большим числом солнечных дней и устойчивой погодой в течение всего года. Продолжительность солнечного сияния 1850-1820 час.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2 °С. Средняя температура самого холодного месяца зимы – января достигает -14,5 °С, средняя температура июля +18,1°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет  -47,0 °С, абсолютная максимальная +37 °С.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее – 30 °С и 15 дней с температурой менее -20 °С.

Влажностный режим. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360 мм, однако бываю годы, когда в весеннее – летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3 месяцев, в результате чего возникают засухи. Максимальный суточный максимум осадков – 50 мм. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%, наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим.  Характеризуется преобладанием в течение года ветров южного и юго – западного направления. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2 м/с – южных и юго – западных направлений, 2,6 м/с – северных и северо – восточных направлений.

Опасные погодные явления.  Представлены грозами, метелями и туманами.

Грозы. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой – 25.

Метели. Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Среднее число дней с метелью – около 40, преимущественно южных направлений, наиболее часто метели отмечаются на открытых незаселенных территориях. Преобладают метели южного и юго – западного направлений с силой ветра 6-13 м/с. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Рельеф.  Территория Анновского сельсовета муниципального района Белебеевский район располагается на приподнятой части Бугульмино – Белебеевской возвышенности и характеризуется полого - увалистыми пространствами с абсолютными отметками поверхности 170-330 м.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы верхнепермского возраста и четвертичные отложения. В составе верхнепермских отложений выделяются породы уфимского, казанского и татарского ярусов. Породы представлены чередованием песчано – глинистых и алевритовых пород с известняково – долгомито – маргелистыми толщами. Коренные породы перекрыты четвертичными образованиями мощностью от 0,5 до 15,0 м. Из четвертичных отложений наиболее широким распространением пользуются аллювиально - делювиальные образования. Представлены они суглинками с включением щебня, гальки, гравия коренных пород.

Инженерно – геологические условия. Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов и оврагов.

Гидрогеологические условия. Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и коренных породах. Грунтовые воды вскрываются многочисленными колодцами. Уровень грунтовых вод находится на глубине от 1-2 до 10-12 м. Воды пресные гидрокарбонатные – кальциево – магниевые, не агрессивные к бетону.

Ландшафт степной. Лесная зона представлена широколиственными и хвойными лесами. Главными лесообразующими породами являются: сосна, липа, осина, береза, второстепенными - ильм, вяз, ива, ольха, серая и др., подлесок-лещина, рябина, черемуха, клен. В культурах – сосна, лиственница, дуб.

Гидрографическая сеть.  По территории сельского поселения протекает сеть малых рек, в т.ч. река Мокрая Лощина, река Красная, река Дегтярка, река Громовой Ключ и река Арелга. В сельском поселении находятся множество родников.

2.2. Современная планировочная организация территории.

Сельское поселение Анновский сельсовет находится в северной части Белебеевского района. Граничит с г. Белебей и сельскими поселениями Ермолкинский, Тузлукушевский сельсоветы Белебеевского района и Карамалы – Губеевский сельсовет Туймазинского района. В состав поселения входят пять населенных пунктов: с. Анновка, д. Красноречка, д. Орловка, д. Илькино, д. Чеганлы.

Административным центром муниципального образования является с. Анновка, которое находится в 18 км от города Белебей. Отдаленность от ближайшей ж.д. станции составляет - 28 км – с. Аксаково Белебеевского района.

Автомобильная связь с населенными пунктами сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район осуществляется по дороге регионального назначения Белебей - Октябрьский и автомагистрали III категории Белебей  – Уфа.

Селитебная территория населенных пунктов поселения сформирована одной – двумя улицами, вдоль которых по сторонам расположены личные подсобные хозяйства. Жилой фонд в основном представлен 1-2 квартирными деревянными домами усадебного  типа, реже  кирпичными  домами.

Общественный центр сельского поселения Анновский сельсовет сформирован в административном центре муниципального образования – с. Анновка, и представлен объектами: административное здание, совмещенное с сельским домом культуры, участковым пунктом полиции, почтой, ФАП, поселенческой библиотекой; филиал МБОУ Чувашская гимназия; МБДОУ детский сад; магазин смешанного ассортимента; участковое лесничество. В д. Илькино находится МБУК «Илькинский СК», Илькинская поселенческая библиотека, ФАП, Филиал МБОУ Чувашская гимназия г.Белебея, МБДОУ детский сад, магазин смешанного ассортимента.

Коммунально  –   складские  здания  (фермы,  зерносклады)  расположены  в  с. Анновка, д. Чеганлы, д. Илькино. На территории  сельского поселения зарегистрированы  и  работают - одно крестьянско-фермерское хозяйство  Полякова в д. Красноречка,  ООО «Чистая вода» в с. Анновка,  ООО «Башкирская птица» в  д. Чеганлы.

Крупные лесные массивы, прилегающие к территориям сел, могут рассматриваться как рекреационная территория отдыха для жителей и развития паркового туризма.

2.3. Социально – экономическое развитие.

Ведущими отраслями экономики сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район являются сельское хозяйство, фермерство, рыбное хозяйство.

Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве зерновых культур, в молочно – мясном животноводстве, птицеводстве и пчеловодстве.

Проблемы развития сельского поселения во многом связаны с внешними условиями и факторами развития – отсутствии инвестиций, модернизации действующих предприятий, отсутствие внедрения новых производств, в т.ч. аграрно – промышленного комплекса (переработки молока, мяса, зерновых культур, дерева, сбор и товарная упаковка лекарственных растений, ягод и т.д.), не освоения залежей местного сырья для производства строительных материалов, неполноценное использование людских ресурсов, неразвитости сферы услуг туристско – рекреационного направления. Только данные направления предотвратят негативные процессы жизни сельского поселения  - депопуляции, сокращение трудовых кадров, неразвитость системы общественного обслуживания.

2.4. Историко-культурный потенциал.

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительного искусства. К числу памятников относятся отдельные объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, исторические поселения (включая исторические города и историко-культурные местности). В настоящее время на территории сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район находится памятник истории и архитектуры Церковь Георгиевская, которая заброшена и требует реконструкции.

2.5. Инженерно – транспортная инфраструктура.

2.5.1.  Транспортная инфраструктура.

Сельское поселение Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район находится в северной части Белебеевского района, в западной части Республики Башкортостан.

Автомобильная связь сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район осуществляется по дороге регионального назначения Белебей - Октябрьский и автомагистрали III категории Белебей  – Уфа.

Внешние дороги имеют  твердое покрытие (асфальтовое), по которым организовано маршрутное автобусное сообщение  до населенных   пунктов – с. Анновка, д. Чеганлы, д. Илькино. Связь с населенными пунктами д. Орловка и д. Красноречка осуществляется по грунтовой дороге.

В административном центре сельского поселения – с. Анновка асфальтобетонное покрытие проезжей части отсутствует. Имеется асфальтобетонное покрытие проезжей части ул. Центральная протяженностью 1,84 км в д. Илькино. Остальные улицы деревень - либо грунтовые, либо имеют щебеночное покрытие. Все центральные улицы населенных пунктов пересекаются с выходами на внешние направления.

2.5.2. Инженерная  инфраструктура.

Водоснабжение.  Централизованная система водоснабжения имеется не во всех населенных пунктах Анновского сельсовета муниципального района Белебеевский район РБ. В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в  трех населенных пунктах поселения. Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и родников. К таким населенным пунктам, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, относятся: д. Орловка и д. Красноречка.

На территории Анновского сельсовета зарегистрировано 3 скважины в с. Анновка, 1 родник  в д. Илькино, 1 каптированный родник в д. Чеганлы, ориентировочная мощность которых 1848,40 м3/сут. Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. На балансе СП Анновский сельсовет находится 11,7 км сетей водопровода. Водопроводная сеть физически изношена.

Канализация.  Централизованная система канализации отсутствует. Сбор сточных  вод осуществляется в выгребные ямы.

Теплоснабжение.  Большая часть жилой застройки имеет индивидуальное отопление от отопительных котлов, работающих в основном на газовом топливе.

Газоснабжение. Газоснабжение потребителей района проектирования осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Подача газа в населенные пункты осуществляется по существующим газопроводам высокого давления 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП с двумя выходами - среднего и низкого давлений.

Основными потребителями газа являются:

-	котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р < 0,3 МПа

-	жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р < 0,003 МПа.

Электроснабжение.  Электроснабжение потребителей населенного пункта осуществляется от энергосистемы ПО Белебеевские электрические сети ООО “Башкирэнерго”. Потребители получают электроэнергию непосредственно от КТП (10/0,4 кВ). Распределительная сеть имеет воздушно – кабельное исполнение.

Телефонная связь. Обеспечение потребителей телефонной связью производится от существующих АТС. Распределительная сеть построена по шкафной системе с элементами прямого питания.

3. Проектные предложения.

3.1. Проектная организация и функциональное зонирование территории.

Основные направления градостроительного развития сельского поселения Анновский сельсовет базируются на основных положениях Федеральных целевых программ, комплексном анализе территории, современных тенденциях развития сельского поселения, природных и  культурно-исторических особенностях.

Развитие планировочной структуры поселения предлагается на основе сложившейся организации территории с учетом дальнейшей организации качества среды жизнедеятельности,  взаиморазмещения таких составляющих, как – природные факторы, жилые образования, зоны общественного назначения, рекреационные, производственные, зоны инженерных и транспортных инфраструктур, а также инвестиционного потенциала территории сельского поселения.

Развитие сельского поселения Анновский сельсовет предлагается осуществить за счет рационального использования территорий поселения, реконструкции, а также за счет освоения свободных территорий.

Проектом предусматривается дальнейшее благоустройство всех функциональных зон сельского поселения. Планировочные решения территориального планирования учитывают природный ландшафт местности – склоны, озелененные овраги и существующие зеленые насаждения, органично вписывая их в среду поселения.

Развитие жилищного строительства включает в себя размещение площадок под личное подсобное хозяйство, с обеспеченной дорожной сетью, инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением для повышения комфортности проживания, с учетом всех норм и требований.

Основные площадки под развитие малоэтажного жилищного строительства проектом предлагается разместить в западной части с. Анновка (ориентировочно 179 земельных участка), в южной части д. Илькино (ориентировочно 44 земельных участка), в северо-западной части д. Красноречка (ориентировочно 24 земельных участка), в западной части д. Орловка (ориентировочно 81 земельный участок). Предусмотрено строительство 1-2 этажных одноквартирных индивидуальных жилых домов на земельных участках площадью 0,2 га. Площадки под развитие жилищного строительства д. Чеганлы не предусматриваются по причине пересеченного рельефа местности, заболоченности земель и влияния санитарно-защитных зон предприятия ООО «Башкирская птица», свалки ТКО, расположенной на северо-западе населенного пункта. Предлагается выборочное строительство за счет ветхого жилого фонда.

Производственные объекты и объекты агропромышленного комплекса  сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район планировочно сосредоточены: в южной части (выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур) и северной части (рыбное хозяйство) с. Анновка, в южной части (ООО 
«Башптица») д. Чеганлы, в восточной части (животноводство) и южной части д. Илькино - предлагаются к совершенствованию и развитию в плане производственного  обеспечения.

3.2. Проектные социально – экономические параметры развития населенного пункта.

3.2.1. Предложения по усилению экономической базы.

Экономическая политика района направляется на достижение главной цели  - обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния населения. Уровень развития социальной сферы района во многом зависит от тенденций изменения экономического потенциала. Ведущее место в нем занимают  предприятия промышленности  - сельское хозяйство, животноводство и малое предпринимательство.

Главная задача местных органов власти в создании экономического роста заключается в сохранении производственно – технологического потенциала района, привлечение инвестиционных проектов, организации новых производств.

Дальнейшее наращивание объемов жилищного строительства потребует создание предприятий строительного профиля - освоение производства ряда стройматериалов деревообрабатывающей группы.

В сельском хозяйстве основными производителями сельскохозяйственной продукции представлены общественные хозяйства, и личные подсобные хозяйства граждан. Прирост реальных денежных доходов населения планируется за счет увеличения заработной платы и доходов от личного подсобного хозяйства.

За счет развития малого предпринимательства во всех секторах экономики района планируется увеличение численности и занятости населения, увеличение объема и повышение эффективности производства товаров и услуг.

Восстановление экономического потенциала района возможно также путем организации следующих производств:

- строительных материалов с использованием собственной базы природных  ископаемых,

- разнообразной продукции из мяса, молока, муки, рыбные хозяйства, продукции пчеловодства.

-    инструментов и материалов для сельхозработ, мебели.

Возможным резервом для организации новых рабочих мест предполагается и более глубокая переработка продуктов сельского хозяйства, например: выделка шкур животных, консервирование овощной и ягодной продукции, сбор и упаковка лекарственных растений.

В настоящем предлагается как размещение новых конкретных промышленных объектов, так и развитие принципиально важных направлений  экономики района, способствующих созданию новых рабочих мест.

Рост благосостояния жителей района, увеличение доходной части бюджета с учетом федеральных и республиканских дотаций, трансфертов и иных форм и методов помощи району, позволит успешнее решать задачи культурно – бытового, жилищного и иного социально - экономического развития населенного пункта.

    - Проектная численность населения.

Проектные предложения по численности населения в сельском поселении Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район исходят из прогноза социально – экономической и демографической обстановки в Башкортостане на рассматриваемую перспективу:

- из существенного улучшения демографической ситуации в районе, повышению рождаемости будет способствовать рост доходов населения,

-  из наиболее благоприятной конъюнктуры в развитии основных отраслей поселения, способствующих созданию новых рабочих мест,

-  из возможного привлечения масштабных инвестиций в экономику сельского поселения,

Вследствие данного прогноза, численность населения поселения на расчетный срок возрастет до 2207 чел.

3.2.3. Развитие рекреационно – оздоровительного комплекса.

Территория сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан обладает большим природным потенциалом. Организация туристских маршрутов в рамках познавательного и экологического туризма позволит обеспечить дополнительными рабочими местами население сельского поселения, а также позволит реализовать рекреационный потенциал района.

Озеленение.   Озеленение, как система поселения в целом, так и отдельные элементы – парки, озелененные улицы – при рациональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру поселения, и тесно связано с функциональным зонированием территории, - выполняет шумозащитные, ветрозащитные и пылезащитные функции, создает здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из создания парково – спортивной зоны, озеленения в поймах ручьев, улиц, территорий общественных зданий и производственных предприятий, организованного дополнительного озеленения путем посадки декоративного кустарника в виде групп и живой изгороди, а так же устройства газонов и цветников.

3.2.4. Прогноз объемов нового жилищного строительства.

Исходя из принятой средней обеспеченности к расчетному сроку 30 м2/чел, средний ежегодный ввод жилой площади (с учетом убыли) должен составить:

- в расчетный период (2034 г.): 1312 чел.* 30 м2/чел. = 39,36 тыс. м2,

Реализация предусматриваемых объемов нового жилищного строительства для обеспечения потребностей постоянного населения сельского поселения потребует освоения под жилую застройку  порядка 66,41 га осваиваемых территорий до 2034 г.

Выполнение этой программы во многом зависит от принятых подходов к решению проблемы ускорения жилищного строительства на уровне местных органов власти всей республики и Белебеевского района.

Одна из очевидных проблем – нехватка инженерно – подготовленных площадей для нового строительства, которая, на сегодняшний день, осуществима только за счет бюджетных средств Республики Башкортостан с привлечением внешних целевых займов для развития инфраструктуры.

    - Развитие социального и культурно – бытового обслуживания.

Для создания комфортной пространственной среды в населенных  пунктах, необходимо   обеспечить  функциональную  насыщенность   пространства  сельского поселения объектами общественного обслуживания.

На расчетный   срок   планируется   размещение в с. Анновка детского сада-группы при школе на 20 мест, магазина смешанного ассортимента (торговой площадью 70 кв.м.), аптеки при ФАП. В д. Илькино  также планируется размещение детского сада-группы при школе на 20 мест, аптеки при ФАП. В д. Орловка планируется   размещение магазина смешанного ассортимента (торговой площадью 70 кв.м.).

Перечень основных объектов обслуживания, предлагаемых к размещению в населенном пункте приведен в таблице 5.

Таблица 5. Основные объекты обслуживания, предлагаемые к размещению

в населенных пунктах Анновского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятия | Рекомендуемые районы размещения | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазином смешанного ассортимента (торговой площадью 70 кв.м.) | В северо-западной части с. Анновка | Весь период |
| 2. | Аптека при ФАП | В центральной части с. Анновка | Весь период |
| 3. | Детский сад на 20 мест | В центральной части с. Анновка | Весь период |
| 4. | Детский сад на 20 мест | В центральной части д. Илькино | Весь период |
| 5. | Аптека при ФАП | В центральной части д. Илькино | Весь период |
| 6. | Магазином смешанного ассортимента (торговой площадью 70 кв.м.) | В центральной части д. Орловка | Весь период |

4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

На основании п. 9.1.  ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 13 мая 2008 г. N 153 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует в соответствии со СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, РДС 35-201-99. предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

На основании п. 9.2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 13 мая 2008 г. N 153 к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельского совета, относятся:

1) объекты общественно-делового (административные здания) и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), религиозными учреждениями, отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения), ФАП;

2) магазины товаров повседневного спроса;

3) объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

4) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

5) аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, обеспечивают:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

5. Инженерно – транспортная инфраструктура.

5.1. Транспортная инфраструктура.

5.1.1. Улично – дорожная сеть.

Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ является одним из условий повышения уровня жизни и его социально – экономического развития.

Проектом предусмотрено благоустройство существующих проезжих частей за счет отсыпки улиц и устройство новых с асфальтированным покрытием, строительство тротуаров, модернизация уличного освещения и озеленение улиц.

Въезд в населенные пункты сельского поселения Анновский сельсовет осуществляется с автодороги внешнего направления.

Для проектируемых улиц поперечный профиль принят 18.0 - 25.0 м, ширина проезжей части -  7.0 - 10.0 м, тротуаров – 1,0 - 1.25 м. Схема поперечного профиля улиц приведена в приложении.

5.1.2. Транспорт.

В населенные пункты сельского поселения Анновский сельсовет с. Анновка,  д. Чеганлы, д. Илькино муниципального района Белебеевский район РБ предусмотрено движение рейсового автобусного маршрута.

Сеть сооружений, предназначенных для хранения и технического обслуживания автомобилей и других транспортных средств, намечена с учетом роста уровня автомобилизации.

Проектом предусматривается оборудование открытых автостоянок рядом с объектами общественно – делового назначения сельского поселения.

Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи и открытые автостоянки на земельных участках усадебной застройки.

5.2. Развитие инженерной инфраструктуры.

5.2.1. Связь.

Телефонная связь. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с техническими условиями №224, 225, 226, 227 от 27.10.2014 г. выданными ОАО “Башинформсвязь” филиал  “Туймазинский межрайонный узел электрической связи” Белебеевский РУС.

Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах определяется по укрупненным показателям исходя из условий:

- установки одного телефона на жилой дом с резервом;

- количества телефонов в зданиях культурно – бытового назначения из расчета  20% от количества квартирных телефонов.

Телефонизацию проектируемой индивидуальной жилой застройки и общественно – деловой застройки в сельском поселении Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ планируется от существующих коммуникаций ОАО “Башинформсвязь” филиал  “Туймазинский межрайонный узел электрической связи” Белебеевский РУС. Телефонизацию проектируемых объектов предусматривается произвести от существующего контейнера узла связи расположенного по адресу с. Анновка, ул. Советская, д. 15, в д. Илькино от существующего термошкафа узла связи расположенного по улице Центральная, д. 9, в д. Красноречка от существующего контейнера узла связи расположенного по адресу с. Анновка, ул. Советская, д. 15 путем прокладки волоконно-оптической линии связи – 5 км и установки термошкафа в деревне Красноречка, в д. Орловка от термошкафа связи расположенного по адресу д. Красноречка, путем строительства ВОЛС – 3 км и установки термошкафа в д. Орловка.

5.2.2. Водоснабжение и водоотведение, пожаротушение, ливневая канализация.

Водоснабжение.

На дату разработки данного проекта в сельском поселении Анновский сельсовет водопроводы и водозаборы, не имеют собственников. Выдача технических условий на водоснабжение проектируемых объектов невозможна.

В 2013 году разработан проект «Генеральная схема водоснабжения сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан».

Схема принята к реализации в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры, обращение водопроводов и водозаборов, не имеющих собственников в муниципальную собственность, посредством паспортизации сетей.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствие СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Результаты расчетов общего водопотребления для населенных пунктов сельского совета приведены в таблице №6.

Таблица 6. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно-питьевые нужды населения Анновского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Норма водопотребления л/сут-чел. | Объем потребляемой воды на расчетный срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср. | Qсут.mах |
| с. Анновка |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 333 | 1049 | 230 | 241,27 | 289,52 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 31,47 | 37,76 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 40,91 | 49,09 |
| Итого: | 313,45 | 376,37 |
| д. Красноречка |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 4 | 100 | 230 | 23,0 | 27,6 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 3,0 | 3,6 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 3,9 | 4,68 |
| Итого: | 29,9 | 35,88 |
| д. Орловка |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 1 | 325 | 230 | 74,75 | 89,7 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 9,75 | 11,7 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 12,67 | 15,21 |
| Итого: | 96,67 | 116,61 |
| д. Илькино |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 415 | 591 | 230 | 135,93 | 163,12 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 17,73 | 21,28 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 23,0 | 27,6 |
| Итого: | 176,66 | 212,0 |
| д. Чеганлы |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 142 | 142 | 230 | 32,66 | 39,19 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 4,26 | 5,11 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 5,54 | 6,65 |
| Итого: | 42,46 | 50,95 |

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.7.4. СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» - III.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды необходимо предусмотреть санитарную охрану источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) - включает территорию водозабора, его назначение -защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) - включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м - в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране - гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенных пунктов и утверждаются в установленном порядке.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды принимать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Проектируемая система водоснабжения позволит обеспечить хозяйственно – питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально – бытовых предприятий, производственно – питьевые нужды промышленных предприятий, на которых по технологии производства требуется вода питьевого качества, а также поливку зеленых насаждений.

Водоотведение. В настоящее время сельское поселение Анновский сельсовет не имеет централизованной канализации. Население индивидуальной жилой застройки пользуется надворными уборными. Канализование коммунально – бытовых, общественных зданий, а также дошкольного учреждения осуществить путем сброса коммунальных стоков в выгребные ямы с последующим вывозом на полигон ТКО для обезвреживания и переработки вместе с твердыми коммунальными отходами методом полевого компостирования. Объемы водоотведения по населенным пунктам приняты равными объемам водопотребления.

Пожаротушение. Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010).

с. Анновка

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –

(1049 человек) – 10,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

д. Красноречка

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –

(100 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

д. Орловка

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –

(325 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

д. Илькино

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –

(591 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

д. Чеганлы

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –

(142 человека) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СП 8.13130.2009 для общественных зданий - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка которых производится в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Ливневая канализация. Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения. Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродукты - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадков, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования.

В задачу схемы ливневой канализации в первую очередь входит исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам необходимо запроектировать закрытые собирающие дождевые коллекторы.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к охране и использованию водных ресурсов, загрязненный поверхностный сток перед выпуском в водоприемник должен проходить очистку на очистных сооружениях ливневой канализации. Ввиду этого необходимо заказать проекты «Схемы ливневой канализации» каждого крупного населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

5.2.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предполагается осуществлять от автономных котельных малой мощности, работающих на природном газе низкого давления.

5.2.4. Газоснабжение.

Газоснабжение. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с письмом о технической возможности подключения жилых домов и зданий общественного назначения №03-08-1545 от 27.10.2014 года, выданными филиалом ОАО "Газпром газораспределение Уфа" в г. Белебее.

Точка подключения с. Анновка - газопровод высокого давления I категории ф219 мм на входе ПГБ.

Точка подключения д. Илькино - газопровод высокого давления I категории ф76 мм на входе ПГБ.

Точка подключения д. Орловка - газопровод высокого давления I категории ф219 мм на с. Анновка.

Точка подключения д. Красноречка - газопровод высокого давления I категории ф219 мм на с. Анновка.

Для получения технических условий необходимо включить в региональную программу газификации мероприятия по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения выше указанных объектов капитального строительства.

Таблица 7. Годовой расход газа для проектируемых земельных участков

в сельском поселении Анновский сельсовет

| № п/п | Название населенного пункта | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Анновка | 1043,1 тыс.м3/год. |
| 2. | д. Красноречка | 139,1 тыс.м3/год. |
| 3. | д. Орловка | 475,1 тыс.м3/год. |
| 4. | д. Илькино | 254,94 тыс.м3/год. |

5.2.5. Электроснабжение. Молниезащита

Электроснабжение. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с письмом №БЭС/2.3-2192 от 17.10.2014 года, выданными ПО Белебеевские электрические сети ООО “Башкирэнерго”.

Потребителями электроэнергии в поселении являются:

- сектор индивидуальной жилой застройки,

- сектор малоэтажной многоквартирной жилой застройки,

- коммунальные потребители,

-  потребители агропромышленного комплекса.

с. Анновка, д. Красноречка, д. Орловка.

Электроснабжение проектируемых объектов в с. Анновка, д. Красноречка, д. Орловка возможно от шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Илькино» по ВЛ-10 кВ Ф-7.

д. Илькино.

Электроснабжение проектируемых объектов в д. Илькино возможно от шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Илькино» по ВЛ-10 кВ Ф-5.

Данные письмо не являются основанием для резервирования электрической мощности на центрах питания ООО «Башкирэнерго».

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий обеспечивает безопасность населения и пожарную безопасность. Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, планируются с устройством молниезащиты, соответствующей III категории. Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, определяются в соответствии с РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (утв. Минэнерго СССР 12.10.1987).

5.2.6. Отходы производства и потребления.

В настоящее время сельское поселение Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ пользуется несанкционированными свалками,   расположенными  на юге с. Анновка, на юго-востоке д. Илькино, на севере д. Чеганлы и несколькими несанкционированными свалками, расположенными вблизи населенных пунктов. Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в поселениях Анновского сельсовета проектом также предусматривается организация сбора твердых коммунальных отходов и вывоза их на полигон ТКО для обезвреживания. Несанкционированные свалки ТКО проектом предлагается закрыть на срок первой очереди до 2024г., рекультивировать существующие свалки.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Шаровский сельсовет:

- для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в поселениях Шаровского сельсовета предусматривается организация планово-регулярной системы очистки деревень, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон для обезвреживания;

- ликвидация несанкционированных свалок на срок первой очереди строительства (2025 год) с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Согласно приложения М, СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»), количество коммунальных  отходов по сельсовету с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

Таблица 7. Количество коммунальных отходов  в год для

проектируемых земельных участков в сельском поселении Анновский сельсовет

| Коммунальные отходы | На 2015 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| Жидкие из выгребов | 0,895 | 2000 | 1,790 | 2,207 | 2000 | 4,414 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 0,895 | 300 | 0,269 | 2,207 | 300 | 0,662 |

Морфологический состав ТКО

Таблица 8

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,662т.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,17 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,26 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,007 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,013 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,046 |
| Кости | 1-2 2 | 0,013 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,0331 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,013 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,013 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,013 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,013 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,066 |
| Итого | 100 | 0,662 |

Твердые коммунальные отходы

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования приняты в соответствии с СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Объем образующихся отходов в населенных пунктах, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит по Анновскому сельскому около 662,1 тонн в год или 2427,7 куб.м./в год- при норме накопления коммунальных отходов на 1 человека в год 300 кг или 1,1 куб.м.

с. Анновка – 314,7 т./год. или  1153,9 куб.м./в год

д. Красноречка – 30 т./год. или 110 куб.м./в год

д. Орловка – 97,5 т./год. или  357,5 куб.м./в год

д. Илькино – 177,3 т./год. или  650,1 куб.м./в год

д. Чеганлы – 42,6 т./год. или  156,2 куб.м./в год

Промышленные отходы.

Предприятиям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранить отходы в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- заключить договора на вывоз отходов производства или договора со специализированными предприятиями на дальнейшую их утилизацию.

Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, с проведением процесса прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения оставшейся части отходов.

Система сбора твердых и жидких коммунальных отходов.

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их зашивания и разложения. В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями (санитарным врачом). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Твердые коммунальные отходы вывозятся мусоровозным транспортом в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Для сбора жидких отходов в домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим, а жидкие отходы вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом.

В задачу санитарной очистки территории кроме сбора входит и удаление отходов из всех жилых и общественных зданий, обезвреживание и хранение твердых коммунальных отходов (ТКО), производство работ по летней и зимней уборке улиц с твердым покрытием, удаление жидких отходов, т.е.:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территории;

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей;

- удаление мусора из зданий общественной застройки (производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки).

Согласно государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61 и в целях соблюдения норм статьи 13 Федерального закона «Об отходах производства   и   потребления»,   СанПиН   42-128-4690-88   «Санитарные   правила содержания    территорий    населенных    мест»    муниципалитеты    разрабатывают генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов от коммунальных отходов. Для Белебеевского района разработана «Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» от 18.07.2013 года (разработчик экологическая группа «Эко-Сервис»).

Целевой программой предусмотрено совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Башкортостан:

- подготовка к внедрению организованной системы обращения ТКО на территории Республики Башкортостан;

- проектирование и строительство объектов сбора и размещения ТКО на территории муниципальных образований РБ;

- создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Республики Башкортостан с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

- улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивация техногенных массивов.

Программа предусматривает проведение эксперимента по организации раздельного сбора ТКО во всех муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан. Администрацией муниципального образования в населенном пункте организует:

- раздельный сбор мусора на пищевой и непищевой;

- размещение контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых коммунальных отходов, крупногабаритных и строительных отходов;

- разработку методических рекомендаций по установлению расчетных норм накопления отходов;

-	уточнение качественных и количественных характеристик ТКО для различных населенных пунктов и прогнозирование ситуации в сфере обращения ТКО для выработки стратегических планов на перспективу, для совершенствования тарифной политики.

Предлагаемая система предполагает сбор отходов с территории населенного пункта, с водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона. Увеличение дачного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления и во избежание снижения надежности системы удаления отходов.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Вкон = Пгод*К1 / (t*V) где Пгод - годовое накопление, ТКО мЗ;

t - периодичность удаления отходов, (t =245 дней в году согласно СанПиН 42-128-4690-88);

К1 - коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V - вместимость контейнера, 0,75 мЗ.

Для определения списочного числа контейнеров Вкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество контейнеров по Анновскому сельсовету составит – 17 штук.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для с. Анновка

Вкон = 1153,9 * 1,25 / (245*0,75) = 8 шт.

Вкон = 8 * 1,1 = 9 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Красноречка

Вкон = 110 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Орловка

Вкон = 357,5 * 1,25 / (245*0,75) = 2 шт.

Вкон = 2 * 1,1 = 2 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Илькино

Вкон = 650,1 * 1,25 / (245*0,75) = 4 шт.

Вкон = 4 * 1,1 = 4 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Чеганлы

Вкон = 156,2 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

2,207 тыс.чел х 50 кг/год = 0,110 т.т./год

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит: 0,110 т.т./год = 110000 кг;

110000 кг: 180 кг/м3 = 0,611 тыс. м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО); t - периодичность удаления отходов, ( t =52 дня)

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 611м3/год *1,25 / 52*5,0 м3 = 3 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

3 шт * 1,1 = 4 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения в 4 населенных пунктах  планируется установка 4 бункера и 17 контейнеров.

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — суточная производительность данного вида танспорта, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточную производительность мусоровоза определяем по формуле:

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час.

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов

Псут = 3х20,0 = 60,0 м3 — суточная производительность мусоровоза

М=1 мусоровоз.

Проектом предлагается ориентировочное размещение новых мусороперегрузочных, мусоросортировочных станций, пункт сбора  и обработки отходов для вторичного использования (МПС, МСС, ППВС) в 2,4 км западнее с. Анновка.

Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на территории Белебеевского района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. Для сбора отходов в местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой.

Обезвреживание отходов не осуществляется. Транспортировка отходов осуществляется специализированным автотранспортом.

Согласно статье 12 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» запрещается:

- Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 196-ФЗ)

- Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

(п. 8 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

Скотомогильники.

На территории сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район скотомогильники отсутствуют.

6. Охрана окружающей среды.

6.1 Мероприятия по охране окружающей среды.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии районного центра. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусматривается с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для   отдыха   населения.   Предусматривается   благоустройство  и   приведение в соответствие с действующими регламентами состояние водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

6.2 Охрана атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, несанкционированные свалки. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, салку; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

-	устройство санитарно-защитного озеленения от объектов с классом опасности более III.

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в населенных пунктах Анновского сельсовета, с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона предусмотренная генпланом от объектов на I очередь и расчетный срок от сельхоз. предприятий Анновского сельсовета 100 м. - 300 м.:

- строгое     выполнение     санитарно-гигиенических     мероприятий     на сельскохозяйственных объектах;

-	отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

-	озеленение санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных объектов III-IV категории опасности;

-	ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

Санитарно-защитные зоны от существующих объектов приведены в таблице № 8.

Таблица 8. Санитарно-защитные зоны от существующих объектов

в населенных пунктах сельского поселения Анновский сельсовет

| № п/п | Местоположение | Наименование объектов | Класс опасности, размер СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Анновка. | Сельское кладбище. | V, 50 м |
| 2. |  | Ферма. | III,300 м |
| 3. |  | Свалка ТКО. | II, 500 м |
| 4. |  | Зерноток (ЗАВ). | III,300 м |
| 5. |  | Пилорама. | III,300 м |
| 6. |  | Рыбное хозяйство. | III,300 м |
| 1. | д. Чеганлы. | ООО «Башкирская птица» | III,300 м |
| 2. |  | Сельское кладбище. | V, 50 м |
| 3. |  | Свалка ТКО. | II, 500 м |
| 1. | д. Илькино. | Свалка ТКО. | II, 500 м |
| 2. |  | Сельское кладбище. | V, 50 м |
| 3. |  | Ферма. | III,300 м |
| 4. |  | КФХ. | III,300 м |
| 5. |  | Пилорама. | III,300 м |
| 6. |  | Склад. | V, 50 м |
| 1. | д. Красноречка, д. Орловка. | Сельское кладбище. | V, 50 м |
| 1. | Анновский сельсовет. | Объект нефтедобычи (Станок-качалка). | I (по НПС), 200 м |

6.3 Мероприятия по охране водных объектов.

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусмотрена организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Ширина водоохранной зоны рек Арелга, Красная  установлена в размере 100 метров, ширина водоохранной зоны реки Мокрая Лощина, Дегтярка, Громовой Ключ установлена в размере 50 метров. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, коммунальных и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов предлагается к залужению и озеленению.

6.5 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод.

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на существующих полигонах ТКО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов
воды, подаваемой потребителю.

На территории СП Анновский сельсовет месторождений и лицензионных участков общераспространенных полезных ископаемых на 01.04.2016 не зарегистрировано.

На территории СП Анновский сельсовет расположен участок строительного грунта, разрабатываемый для собственных нужд, в 0,6 км восточнее д. Илькино

6.6 Мероприятия по благоустройству и озеленению территорий

Наличие в селе зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка  газонов  на  площадях,  не  занятых дорожным  покрытием,  для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7 Акустическое загрязнение.

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. Для защиты от шума проектом используются специальные градостроительные приемы на путях его распространения.

Рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории,
предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами
жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками
внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги).

7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территория сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район категорию по ГО не имеет, объект находится в зоне возможного слабого радиоактивного заражения (загрязнения).

Проектируемый объект не входит в зону опасных землетрясений, смерчей, цунами  и селей.

Наиболее опасными метеорологическими явлениями природного характера на территории рассматриваемого поселения являются  грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на сетях электро-, газо - и водоснабжения) также являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций. Подобные аварии создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

При проектировании на объекте обустройства учтены дополнительные сведения об источниках ЧС:

- возможные возгорания пала (травы) и лесные пожары;

- возможные аварийные разливы нефтепродуктов с возникновением пожара;

- возможные аварийные разливы нефтепродуктов без возникновения пожара;

- возможные террористические акты;

- возможность частичного подтопления в с. Анновка.

7.1.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС:

- мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а так же максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

- планирование и осуществление мероприятия по защите населения и территорий от ЧС проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС.

- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

- ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, на территориях которых сложилась ЧС.

По опыту ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, главным направлением в обеспечении безопасности населения и территорий должна стать планомерная работа по предупреждению ЧС, их оперативная локализация, а также максимальное ослабление возможных последствий.

Выявление предвестников опасности является эффективным средством предотвращения или сведения к минимуму риска возникновения опасности от ЧС.

Основные направления по предупреждению ЧС:

- Заблаговременное определение источников и условий возникновения ЧС, прогнозирование и оценка возможных их последствий.

- Планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения ЧС, а также сокращению масштабов их последствий.

- Заблаговременное создание органов управления и надзора, предназначенных для осуществления контроля по предупреждению ЧС.

- Создание и подготовка сил, способных предотвратить ЧС на ранней стадии ее развития.

- Организация материально-технического обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Заблаговременными мерами по снижению последствий ЧС и уровня опасности для жизни населения являются:

- разработка генерального плана застройки населенного пункта и ведение градостроительства с учетом особенностей территории и отдельных площадок, подверженных действиям опасных и катастрофических явлений;

- рациональное размещение потенциально – опасных объектов с учетом возможных последствий в случае аварий для безопасности населения и окружающей среды;

- строительство зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных коммуникаций с заданными уровнями безопасности и надежности;

- мероприятия, обеспечивающие безаварийное функционирование потенциально опасных объектов;

- разработка комплексных мер защиты территории и объектов экономики от опасных природных явлений;

- разработка и осуществление региональных и местных планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- заблаговременное строительство специальных инженерных сооружений;

- мероприятия по санитарной охране территории поселения.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | с. Анновка | д. Красноречка | д. Орловка | д. Илькино | д. Чеганлы | Итого по населенным пунктам сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | Расчет. срок | 2014 г. | Расчет. срок | 2014 г. | Расчет. срок | 2014 г. | Расчет. срок | 2014 г. | Расчет. срок | 2014 г. | Расчет. срок |
| 1. | Население | чел. | 333 | 1049 | 4 | 100 | 1 | 325 | 415 | 591 | 142 | 142 | 895 | 2207 |
| 2. | Территория |  |
|  | Всего в границах действующей и планируемой черты населенных пунктов | га | 145,8 | 170,5 | 34,6 | 40,17 | 35,02 | 54,55 | 127,37 | 139,36 | 51,20 | 51,20 | 393,99 | 455,78 |
| 2.1 | Жилая застройка, из нее: |  |
|  | - индивидуальная | га | 37,1 | 73,16 | 3,9 | 8,8 | 9,2 | 25,4 | 62,0 | 71,08 | 21,26 | 21,26 | 133,46 | 199,7 |
|  | - малоэтажная многоквартирная | га | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 |
| 2.2 | Общественно – деловая застройка | га | 2,78 | 3,58 | - | - | - | 1,0 | 1,8 | 1,8 | - | - | 4,58 | 6,38 |
| 2.3 | Территория производственных объектов | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Территория сельскохозяйственного использования | га | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
| 2.5 | Прочие территории | га | 102,4 | - | 30,7 | - | 25,82 | - | 63,57 | - | 29,94 | - | 252,43 | - |

8.Основные технико-экономические показатели (в черте населенных пунктов).

| 3. | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | кв.м. | 8088 | 29568 | 90 | 2970 | 80 | 9800 | 9167 | 14447 | 3667 | 3667 | 21092 | 60452 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | эт. | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 4. | Общественные здания, сооружения |  |
| 4.1 | Административное здание сельсовета | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 4.2 | Детское дошкольное учреждение | мест | 15 | 35 | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | 35 | 75 |
| 4.3 | Средняя общеобразовательная школа | мест | 162 | 162 | - | - | - | - | 192 | 192 | - | - | 354 | 354 |
| 4.4 | Сельская библиотека | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 4.5 | Учреждения здравоохранения (ФАП) | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 4.6 | Клубы, СДК | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 4.7 | Детские площадки | объект | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 4.8 | Магазин смешанного ассортимента | объект | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 |
| 4.9 | Церковь | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 4.10 | Кладбище | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |

| 4.11 | Памятники участн. ВОВ | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог |  | с. Анновка | д. Красноречка | д. Орловка | д. Илькино | д. Чеганлы | Итого |
|  |  |  | 2014 г. | Расчет. срок | 2014 г. | Расчет. срок | 2014 г. | Расчет. срок | 2014 г. | Расчет. срок | 2014 г. | Расчет. срок | 2014 г. | Расчет. срок |
|  | - асфальтобетонное покрытие | км | - | 4,94 | - | 1,62 | - | 0,9 | 1,84 | 4,89 | - | 3,55 | 1,84 | 15,9 |
|  | - щебеночное | км | 4,13 | - | - | - | - | - | 1,85 | - | 3,55 | - | 9,53 | - |
|  | - грунтовое | км | 1,54 | - | 1,62 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 4,06 | - |
| 6. | Инженерная инфраструктура (протяженность) |  |
| 6.1 | Газопровод | км | 4,2 | - | - | - | - | - | 4,81 | - | 2,06 | - | 11,07 | - |
| 6.2 | Электричество | км | 8,5 | - | 1,17 | - | 0,5 | - | 7,76 | - | 2,62 | - | 20,55 | - |
| 6.3 | Водопровод | км | 3,46 | - | - | - | - | - | 4,3 | - | 1,63 | - | 9,4 | - |

8.1. Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по видам угодий

| Наименование | Площадь | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | 6136,58 | га |
| Сельскохозяйственные угодья | В том числе: | Пашня | 3541,04 | га |
|  |  | Залежь | 0,00 | га |
|  |  | Сенокосы | 304,51 | га |
|  |  | Пастбища | 1744,14 | га |
|  | Всего | 5589,70 | га |
| Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 366,78 | га |
| Под древесно-кустарниковой растительностью | 43,84 | га |
| Под водой | 14,59 | га |
| Земли застройки | 1,62 | га |
| Под дорогами | 32,14 | га |
| Болота | 0,62 | га |
| Нарушенные земли | 0,00 | га |
| Прочие земли | 114,30 | га |

8.2. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения.

Генеральным планом предусмотрено расширение селитебной территории сельского поселения, что происходит за счет перевода земель указанных в таблице в п.8.3

8.3. Земли, резервируемые в соответствии с генеральным планом

| Вид использования земель | Площадь (га) | Текущее использование земель |
| --- | --- | --- |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 12,03 | Из квартала 02:09:010501 д. Илькино – 9,54 га. д. Илькино – 1,49 га. Земли сельскохозяйственного назначения: д. Илькино – 1,0 га. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 24,73 | Из квартала 02:09:010801 с. Анновка – 5,2 га Земли сельскохозяйственного назначения: с. Анновка – 19,53 га |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 5,55 | Из квартала 02:09:010301 д. Красноречка – 1,94 га Земли сельскохозяйственного назначения: д. Красноречка – 3,5 га д. Красноречка – 0,11 га |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 19,54 | Земли сельскохозяйственного назначения: д. Орловка – 19,54 га. |

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, из состава которых планируется осуществить перевод земель в иную категорию | Площадь перевода, (га) | Категория перевода | Кадастровая стоимость, руб/кв.м. | Вид использования (наст.: пашня, сенокосы, пастбища и др.) | Вид использования (проект.) | Вид собственности (паевые, муниципальные, не разграничена, и др.) | Название сельхозтоваропроизводителя – правообладателя земельного участка в наст. время (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:09:010801:106 | 1,0 | земли населенных пунктов (д. Илькино) | 2,1 | для сенокошения | Для ведения личного подсобного хозяйства | - | - |
| 02:09:010801:69 | 19,53 | земли населенных пунктов (с. Анновка) | 1,45 | Для сельскохозяйственного производства | Для ведения личного подсобного хозяйства | - | - |
| 02:09:010702:9 | 3,5 | земли населенных пунктов (д. Красноречка) | 1,9 | Для сельскохозяйственного производства | Для ведения личного подсобного хозяйства | - | - |
| 02:09:010702:8 | 0,11 | земли населенных пунктов (д. Красноречка) | 1,9 | Для сельскохозяйственного производства | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность публично-правовых образований | - |
| 02:09:010701:16 | 19,54 | земли населенных пунктов (д. Орловка) | 1,45 | Для сельскохозяйственного производства | Для ведения личного подсобного хозяйства | - | - |
| Итого | 43,68 |  |  |  |  |  |  |

| Категория земель | Площадь, га (существующее положение на 2016 год) | Площадь, га (расчетный срок на 2035 год) |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 6181,89 | 6138,21 |
| Земли населенных пунктов | 397,43 | 441,11 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… | 114,30 | 114,30 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов; | - | - |
| Земли лесного фонда | 7797,79 | 7797,79 |
| Земли водного фонда | 14,59 | 14,59 |
| Земли запаса | - | - |
| Итого по сельсовету | 14506 | 14506 |